МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання тендерного комітету

від «25»  квітня  2016 р. № 31-ОРГ/ВТ/ДКТ

Голова  комітету з конкусних торгів

_____________________В.А. Товстик

### ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для учасників щодо підготовки пропозицій

конкурсних торгів  до участі у процедурі відкриті торги

НА ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:

# Поточний ремонт приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходяться в аварійному стані, навчальної лабораторії

# 1-0126 і 1-0126-А,  аудиторії 1-0114 та  коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014)

КИЇВ 2016

ЗМІСТ

| Розділ | Назва | Ст.. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальні положення | 3 |
| 2. | Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів | 4 |
| 3. | Підготовка пропозицій конкурсних торгів | 4 |
| 4. | Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів | 8 |
| 5. | Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця | 9 |
| 6. | Укладання договору про закупівлю | 11 |
|  | Додатки |  |
| 1. | Форма «Конкурсної пропозиції» | 13 |
| 2. | Технічні вимоги до предмета закупівлі Дефектний акт - аудиторія 1-0131 | 14 |
| 3 | Технічні вимоги до предмета закупівлі: Дефектний акт - аудиторія 1-0126 і 1-0126А | 18 |
| 4. | Технічні вимоги до предмета закупівлі Дефектний акт - аудиторія 1-0114 | 24 |
| 5. | Технічні вимоги до предмета закупівлі Дефектний акт - коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 | 28 |
| 6 | Договір про надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів на предмет закупівлі | 30 |
| 7. | Зразок довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які перебувають у штаті Учасника і мають необхідні знання та досвід для надання послуг та виконання умов договору | 31 |
| 8. | Зразок довідки про виконання аналогічних договорів Учасником | 32 |
| 9. | Перелік документів, для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 Закону | 33 |
| 10. | Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів | 34 |
| 11. | Перелік документів, для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику стати переможцем закупівлі на підставі частини п. 11, 2, 4, 5 і 7 частини 1 та п. 1. частини 2 статті 17 Закону | 35 |

У В А Г А

Згідно з вимогами Розділу ІІІ «Підготовка пропозиції конкурсних торгів» документації конкурсних торгів всі сторінки пропозиції конкурсних торгів (в тому числі і ті, що не містять інформацію) повинні бути пронумеровані, прошиті та підписані уповноваженою посадовою особою учасника. Оригінали чи нотаріально завірені документи, видані учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) уповноваженою посадовою особою учасника не підписуються.

Оформлення пропозиції конкурсних торгів з порушенням умов документації конкурсних торгів є підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів відповідно до статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VIІ від 10.04.2014р. (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Київський національний університет технологій та дизайну |
| місцезнаходження | 01011, м. Кив, вул.. Немировича-Данченка, 2 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Мурована Любов Вікторівна, секретар комітету з конкурсних торгів- начальник відділу договірної роботи та державних закупівель ,01011 м. Київ, вул.. Немировича-Данченка, 2, корпус № 3, планово-фінансовий відділ, тел/факс. (044)-256-84-68, моб. 096-245-02-69, knutd_1@ukr.net Дергалюк Василь Федорович, заступник голови комітету з конкурсних торгів, тел..(044) 256-84-90 |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Поточний ремонт приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходиться в аварійному стані, навчальної лабораторії 1-0126 і 1-0126-А, аудиторії 1-0114 та коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014). |
| вид предмета закупівлі | Послуга |
| місце, кількість, обсяг надання послуг | Місце надання послуг: м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2, навчальний корпус № 1 Обсяг надання послуг: Згідно опису робіт зазначених в дефектному акті (додаток № 1,2,3,4 до Договору); |
| строк надання послуг | Червень-листопад 2016 р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5.Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у євро (EUR) чи доларах США (USD). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до євро (EUR) чи долара США (USD), встановленим національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Перерахунок відбувається наступним чином: Ц=Ц(є)*К(в), Ц – ціна пропозиції в гривні, Ц(є) – ціна пропозиції в євро чи доларах К (в) - офіційний курс гривні до євро (EUR) чи доларах США (USD), встановлений національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Усі документи, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником, повинні бути складені українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів підготовлені Учасниками - нерезидентами України можуть бути складені іншою мовою, при цьому повинні мати обов’язковий автентичний переклад українською мовою, який зроблено в сертифікованому центрі перекладів та завірено підписом уповноваженої особи та печаткою цього центру. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані в консульському відділі України або засвідченні спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій було складено документи (якщо з цією державою не укладена конвенція). |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | Уразі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Замовник не здійснює процедуру відкритих торгів із використанням електронних засобів. **Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів) - (у разі визначення замовником частин предмета закупівлі – лотів). Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів*. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі (в тому числі і ті, що не містять інформації) повинні бути пронумеровані, прошиті та підписані уповноваженою посадовою особою учасника процедури закупівлі. Оригінали чи нотаріально завірені документи, видані учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) уповноваженою посадовою особою учасника не підписуються. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю або дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі**. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 31 травня 2016 р. до 11 години 00 хвилин»; Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів Учасник вивчає всю документацію конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, яку вимагає документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає критеріям Замовника та вимогам документації конкурсних торгів, матиме наслідком відхилення такої пропозиції конкурсних торгів. Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, пов’язані з виконанням послуг, що є предметом закупівлі, та інші документи, пов’язані з поданням його пропозиції конкурсних торгів, та несе всі витрати на їх отримання. Будь-які витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються Замовником незалежно від результатів торгів. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів документи, які входять до її складу, Учаснику не повертаються і зберігаються у Замовника. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Попередня пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником торгів, повинна складатися з: - титульною сторінкою із зазначенням: напису «Пропозиція конкурсних торгів» назви учасника; назви предмета закупівлі змістом пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок; документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; заповненої форми пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком 1 документації конкурсних торгів; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) відповідно до технічного завдання – Додаток 2,3,4,5 документації конкурсних торгів; документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону (відповідно до вимог, викладених у розділі 6 «Кваліфікаційні критерії до Учасників» частини ІІІ документації конкурсних торгів); документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону (відповідно до вимог, викладених у розділі 6 «Кваліфікаційні критерії до Учасників» частини ІІІ документації конкурсних торгів). - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів копії договору по надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, укладеного відповідно Додатку 6 документації конкурсних торгів підписаного двома Сторонами та довідки виданої бухгалтерією Замовника, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; інформації про субпідрядника (субпідрядників); проект договору на надання послуг згідно предмета закупівлі із включенням істотних умов зазначених в п. 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів. При складанні документів пропозиції конкурсних торгів Учасник не повинен відступати від заданих в документації конкурсних торгів форм (довідок, таблиць тощо). Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій документації конкурсних торгів документи з урахуванням особливостей законодавства країни, вякій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий аналог документу. Уразі відсутності аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати замість такого документу лист з зазначенням відсутності такого документу та його аналогу. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується договором* (оригінал або завірену копія) та довідкою виданою бухгалтерією Замовника, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Дані документи подаються одночасно з конкурсною пропозицією (не прошитими). *оформлення та укладання Договору про надання пропозиції конкурсних торгів відповідно Додатку 6 документації конкурсних торгів Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 85 000,00 ( вісімдесять п’ять тисяч грн. 00 коп.) (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону). У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може перерахувати суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно Договору (додаток 6) у доларах США або Євро за офіційним курсом гривні до долара США або Євро, встановленим Національним банком України на дату укладання Договору. Види надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів: завдаток. Пропозиції конкурсних торгів, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, або надане учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, відхиляються Замовником |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об’єднань). |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 180 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників *** у разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. | Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник надає документи у наступному порядку: 1. Довідка в довільній формі, що містить інформацію про наявність в Учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей довідка учасника у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у тому числі власних виробничих потужностей в м. Києві. 2. Довідка, що містить інформацію про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід участі в реалізації аналогічних договорів з ремонтних робіт складена у відповідності до Додатку 7 документації конкурсних торгів. 3. Довідка про виконання аналогічних договорів, складена відповідно до Додатку 8 документації конкурсних торгів. 4. Копія балансу підприємства за останній звітній період (рік) з відміткою відповідного органу про прийняття (Форма № 1 або Форма № 1-м (для суб’єктів малого підприємництва).*** 5 Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (рік) з відміткою відповідного органу про прийняття (для суб’єктів малого підприємництва подання зазначеного звіту не передбачається).*** 6. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (рік) з відміткою відповідного органу про прийняття (Форма № 2 або Форма № 2-м (для суб’єктів малого підприємництва).*** 7. Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів. 8. Довідку в довільній формі завіреною печаткою замовника про досвід виконання аналогічних робіт не менше 2-х років. 9. Ліцензію на провадження господарської діяльності, пов’язаної зокрема з переліком робіт, які зазначені в технічному завдані Замовника, а саме: ліцензію на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (будівництво об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання) 10. Рекомендаційні листи від замовників (оригінали), яким надавались аналогічні послуги з поточного ремонту (не менше двох) не менше 2-х років. Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій документації конкурсних торгів документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий аналог документу. У разі відсутності аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати замість такого документу лист з зазначенням відсутності такого документу та його аналогу. Суб’єкт малого підприємства і представники іноземних суб’єктів господарської діяльності, для яких національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати повинні надати письмове підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів. Замовник не відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо учасник процедури закупівлі надав замовнику підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів. Учасники фізичні особи – підприємці (які сплачують єдиний податок або які на загальній системі оподаткування) та юридичні особи, що є платниками єдиного податку для підтвердження фінансової спроможності у складі пропозиції конкурсних торгів надають належним чином завірені копії документів податкової та фінансової звітності, які подаються ними до податкових органів статистики згідно з вимогами законодавчих актів України. Якщо кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють замовника у тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами документації конкурсних торгів, така пропозиція конкурсних торгів відхиляється. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають установленим кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом та цією документацією конкурсних торгів підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям. Крім цього, учасник повинен надати документи зазначені в додатку 9 ДКТ, встановлені статтею 17 Закону. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником – довідку в довільній формі на завірену уповноваженою особою замовника про можливість надати послуги (виконати роботи) відповідно опису робіт зазначених в дефектному акті додаток № 2, 3,4,5 цієї ДКТ. Зокрема, надати дефектний акт, договірну ціну, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів на надання послуг з поточного ремонту приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходиться в аварійному стані, навчальної лабораторії 1-0126 і 1-0126-А, аудиторії 1-0114 та коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014) та календарний план виконання робіт (орієнтовний) |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Поточний ремонт приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходиться в аварійному стані, навчальної лабораторії 1-0126 і 1-0126-А, аудиторії 1-0114 та коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014) - відповідно опису робіт зазначених в дефектному акті додаток № 2,3,4 цієї ДКТ. |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус № 3, Відділ договірної роботи та державних закупівель, Мурованій Л. В. Тел/факс. 044-256-84-68 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 31.05.2016р. до 10.00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус № 4, каб. 315 31.05.2016 р., о 11.00 год. |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю, дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або права водія. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріївта методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону Критерій оцінки – ціна 85%, строк виконання 10%, гарантійне обслуговування 5 % (Додаток № 10). |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником відповідно до такого порядку: а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною; б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується; в) якщо на погляд замовника в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується; г) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом додавання елементів ціни. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати та інші документи, пов’язані з поданням його пропозиції конкурсних торгів, та несе всі витрати на їх отримання. Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї пропозиції конкурсних торгів, а Замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду пропозиції конкурсних торгів. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності зазначених підстав визначено в додатку 11 цієї документації. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі, якщо: 1) Учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону (в тому числі: - у разі наявності простроченої заборгованості по сплаті за кредитами перед банківськими установами пропозиція конкурсних торгів учасника буде відхилена. - у разі наявності підтвердженої інформації щодо неналежного виконання учасником аналогічних договорів, пропозиція конкурсних торгів учасника буде відхилена, як така, що не відповідає кваліфікаційним вимогам.) - не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Згідно з ч.7 статті 28 Закону Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням цінових пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. До формальних (несуттєвих) помилок замовника належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасниками в документах, які вони подали в складі цінової пропозиції, і такі, що об’єктивне не впливають та повноту та достовірність інформації поданої учасником, а саме: - незавірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; - орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. - зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, уразі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації. - зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі конкурсної пропозиції учасника. - неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Переможець торгів це учасник, який у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Зазначається замовником відповідно до вимог статтей 40, 41 Закону Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та Господарського кодексу України ( 436-15 ) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі; продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. Істотні умови: предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості; порядок здійснення оплати; ціна договору; термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт; строк дії договору; права та обов'язки сторін; Обов’зкове зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі (надання послуг) з урахуванням фактичного обсягу видатків чи реального фінансування Замовника; відповідальність сторін. Крім того, до договору обов’язково включаються такі основні умови, як: 1. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду, визначаються датою їx початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення вcix видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. 2. Замовник має право: - відмовитися вiд прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва (капітального ремонту) у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливість їx (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у договорі підряду, i не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою; - вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо iнше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок вiдповiдного зниження договірної цiни; - iнiцiювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду. 3. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації npотягом гарантійного строку. 4. Бюджетні зобов'язань за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань Учасник обовязково надає у складі своєї конкурсної пропозиції проект договору на надання послуг з поточного ременту із зазначенням істотних умов договору та необхідних додатків до договору (договірної ціни, кошторисної документації, календарний графік виконання робіт тощо). |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток 1

Пропозиція конкурсних торгів форма: «ПРОПОЗИЦІЯ» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Пропозиція конкурсних торгів«ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгів на надання (виконання) послуг з  поточного ремонту приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходиться в аварійному стані, навчальної лабораторії  1-0126 і 1-0126-А,  аудиторії 1-0114 та  коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014)  згідно з технічним завданням (ТЗ)  Замовника конкурсних торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

| № | Найменування предмета закупівлі чи його частини (лота) | Сума без ПДВ | Сума з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний ремонт приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходиться в аварійному стані, навчальної лабораторії 1-0126 і 1-0126-А, аудиторії 1-0114 та коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014). |  |  |
| Всього без ПДВ: |  |  |
| ПДВ |  |  |
| Загальна вартість послуг складає :____________________________________________________ грн. _______ коп. (прописом) |

- Ми зобов’язуємося у випадку акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів провести роботина умовах, визначених в документації конкурсних торгів

- Ми згодні дотримуватись положень цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 180 (сто двадцяти) календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде залишатися обов’язковою для нас і може бути акцептована вами в будь-який час до закінчення зазначеного строку.

- Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

- Ми повідомляємо про відсутність будь-яких підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», які спричинять відмову нам в участі у процедурі закупівель.

- Якщо наша пропозиція буде акцептована, зобов’язуємося у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів надати документи відповідно п.1, 2, 4 ,5 і 7 ч. першої та п.1 ч.2 ст. 17 Закону .

- Крім того, якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю у строк відповідно до вимог частини 2 ст. 31 Закону, документації конкурсних торгів, акцептованої пропозиції, та виконати усі умови договору.

- Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів та обсягів послуг, передбачених документацією конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника повинна враховувати усі податки, збори та інші витрати, пов’язані з виконанням послуг, передбачених документацією конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) учасника на надання послуг, повинна бути розрахована відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів надання послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення ремонтних робіт по об’єктах замовлення.

- До того часу, поки не буде підписано договір, наша пропозиція конкурсних торгів з вашим письмовим акцептом будуть означати домовленість між нами про укладання договору.

- Строк виконання робіт: ________________________________ календарних днів.

- Гарантійний термін: ________________________________ календарних днів.

Датовано: «___» ________________ 2016 року

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. (у разі наявності печатки

Додаток 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На проведення з поточного ремонту приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходиться в аварійному стані, навчальної лабораторії  1-0126 і 1-0126-А,  аудиторії 1-0114 та  коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на роботи з поточного ремонту приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, яка  знаходиться в аварійному стані (навчальний корпусу № 1)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роботи з демонтажу |  |  |
| 1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,058 |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,03 |
| 3 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,107 |
| 4 | Демонтаж металевих грат на вікнах | т | 0,42 |
| 5 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,03 |
| 6 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,21 |
| 7 | Демонтаж покриттів з гранітних плит підвіконніка | 100м2 | 0,0456 |
| 8 | Розбирання деревяного стола | м2 | 77,4 |
| 9 | Демонтаж трибуни дерев"яної | м2 | 3,6 |
| 10 | Розбирання уч. дошки | 100 м2 | 0,043 |
| 11 | Демонтаж екрану | шт | 1 |
| 12 | Розбирання перегородок неармованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | 100м2 | 0,19 |
|  | Роботи з монтажу дверного блоку. |  |  |
| 13 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 м2 | 0,058 |
| 14 | Установлення дверних коробок в перегородках | 100 м2 | 0,021 |
| 15 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,04 |
| 16 | Ручка на планкі (комплект 2 шт.) | шт | 3 |
| 17 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,03 |
| 18 | Механізм RW з серцевиною (ключ) | шт | 3 |
| 19 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | 100 м | 0,16 |
|  | Улаштування металопластикових вікон |  |  |
| 20 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,21 |
| 21 | Блоки віконні | м2 | 21 |
| 22 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | 100м | 0,092 |
| 23 | Піна монтажна | шт | 5 |
| 24 | Дошка ПВХ | м | 9,384 |
| 25 | Улаштування пiдвiконних вiдливiв | 100м | 0,093 |
| 26 | Зливи ранілові | м | 6,4464 |
| 27 | Монтаж грат | 1т | 0,42 |
| 28 | Грати віконні | м2 | 21 |
|  | Розділ. Стіни |  |  |
| 29 | Демонтаж опорядження стін (панелі ) | 100м2 | 1,648 |
| 30 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | 100м2 | 0,65 |

Продовження додатку 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Демонтаж підлоги і Улаштування підлоги |  |  |
| 31 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,708 |
| 32 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету на мастицi | 100м2 | 1,21 |
| 33 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | 100м2 | 0,94 |
| 34 | Розбирання дерев'яного подіуму | 100м2 | 0,833 |
| 35 | Демонтаж покриттів з гранітних плит підлоги | 100м2 | 0,145 |
| 36 | Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону | м3 | 16,08 |
| 37 | Змiна рiвня пiдлоги у будiвлi, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 0,067 |
| 38 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 100 см2 | 100м | 0,6986 |
| 39 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати (180см2) | 100м | 0,6986 |
| 40 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 7,2 |
| 41 | Улаштування пiдстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину пiд звукоiзоляцiю або теплоiзоляцiю | 100 м2 | 1,4447 |
| 42 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,0442 |
| 43 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї з плівки в один шар | 100м2 | 1,5495 |
| 44 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит мiнераловатних | 100м2 | 1,4447 |
| 45 | Плити з мiнеральної вати (щільність 90кг/м2) | м3 | 7,36 |
| 46 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | 100м2 | 1,5146 |
| 47 | Установлення по стінах анкерiв (випусків 478 шт.) | 100 кг | 1,5413 |
| 48 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,156 |
| 49 | Армування конструкцiй підлоги | 1 т | 2,6096 |
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 2,52 |
| 51 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,0896 |
| 52 | Фiксатор пластмасовий одинарний дiам. 14 мм | шт | 880 |
| 53 | Електроди, дiаметр 3 мм | т | 0,00821 |
| 54 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення чорний, дiаметр 1,1 мм | т | 0,00821 |
| 55 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 1,4831 |
| 56 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до товщ 150мм | 100м2 | 1,4831 |
| 57 | Автобетононасоси, продуктивнiсть 65 м3/год | маш-год | 4,8 |
| 58 | Улаштування гiдроiзоляцiї підлоги за два рази | 100 м2 | 1,3784 |
| 59 | Улаштування подіума із дерев'яного каркаса з обшиванням дошками обшивки | м2 | 103 |
| 60 | Брус сухий 150х150 мм | м3 | 5,92 |
| 61 | Дошки сухі для покриття пiдлог, товщина 35 мм, | м3 | 6 |
| 62 | Антисептування деревяних конструкцій подіума | 100м2 | 6,005 |
| 63 | Обклеювання поверхнi iзоляцiї руберойдом в один шар на мастиках (підложка підлаги) | м2 | 10 |
| 64 | Мастика будiвельного призначення | кг | 4,5 |
| 65 | Євроруберойд | м2 | 11,5 |
| 66 | Обстругування дощатих покриттiв | 100м2 | 1,03 |
| 67 | Улаштування покриття iз деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 1,03 |
| 68 | Клей анцеркол | кг | 136,99 |
| 69 | Бензин розчинник | т | 0,00309 |
| 70 | Фанера ФСФ 10 мм | м2 | 113,3 |
| 71 | Саморіз 3,5х25 мм по дереву | шт | 2060 |
| 72 | Опорядження поверхнi з фанери | 100м2 | 1,03 |
| 73 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETTна клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 0,884 |
| 74 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,365 |
| 75 | Улаштування обрамлення декоративними алюмінієвими кутиками | м | 90 |
| 76 | Кутики алюмінієвий ( декоративний) | м | 92 |
| 77 | Саморіз 3,5х25 мм по дереву | шт | 360 |

Продовження додатку 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,49 |
| 79 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 318,5 |
| 80 | Плитка підлоги 300х300 мм. | м2 | 49,98 |
| 81 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 22,148 |
| 82 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 7,35 |
| 83 | Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" | кг | 5,11 |
| 84 | Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 2,345 |
| 85 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 12,194 |
| 86 | Плитка підлоги 300х300 мм. | м2 | 2,4388 |
| 87 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 1,06463 |
| 88 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,47 |
|  | Улаштування оздоблювальних робіт.Стіни. Стеля |  |  |
| 89 | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй (закладні) | т | 0,092 |
| 90 | Виготовлення металевих конструкцiй | т | 0,12 |
| 91 | Пiдсилення вузла спряження арки iз крiпленням на анкерах болтах | т | 0,212 |
| 92 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,19 |
| 93 | Промивання поверхонь стiн | 100м2 | 0,3 |
| 94 | Розшивання швiв ранiше змурованої цегляної кладки | 100 м2 | 0,3 |
| 95 | Готування цементного розчину вручну | 100м3 | 0,0016 |
| 96 | Ремонт поверхнi цегляних стiн | 10 м2 | 0,15 |
| 97 | Антисольова обробка поверхонь | 100м2 | 0,3 |
| 98 | Промивання поверхонь стiн | 100м2 | 0,3 |
| 99 | Антисептування водними сумiшами стiн | 100м2 | 0,3 |
| 100 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї стін (за два рази) | 100 м2 | 0,3 |
| 101 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 1,57 |
| 102 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | 100шт | 3,02 |
| 103 | На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати | 100шт | 3,02 |
| 104 | Формування і замурування розеток, зачеканення | 10шт | 30,2 |
| 105 | Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм | 50л | 16 |
| 106 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 2,54 |
| 107 | Шпаклювання стiн та відкосів шпаклiвкою. | 100м2 | 2,9 |
| 108 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн до товщини 3мм | 100м2 | 2,9 |
| 109 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,27 |
| 110 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 2,9 |
| 111 | Улаштування обшивки відкосiв гіпсокартонними чи гiпсоволокнистими листами з кріпленням на клею | 100м2 | 0,173 |
| 112 | Фарбування олійними сумiшами за 2 рази раніше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,108 |
| 113 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,05 |
| 114 | Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» | 100м2 | 1,34 |
| 115 | Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» | 100м2 | 1,2248 |
|  | Розділ. Демонтаж. Електромонтажні роботи |  |  |
| 116 | Демонтаж годинника електричного | шт | 1 |
| 117 | Демонтаж акустичних колонок | шт | 2 |
| 118 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,28 |
| 119 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,2 |
| 120 | Демонтаж щита з автоматами | 1 шафа | 1 |

Продовження додатку 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 121 | Прокладання кабелю 3х1,5 мм в гофрі | 100м | 1,13 |
| 122 | Кабель ВВГ 3х1,5мм | 1000м | 0,11639 |
| 123 | Прокладання кабелю 3х2,5 мм в гофрі | 100м | 1,79 |
| 124 | Кабель ВВГ 3х2,5мм | 1000м | 0,18437 |
| 125 | Захисна трубка /гофрована/ | м | 294,92 |
| 126 | Бокс монтажний (монтаж) | шт | 1 |
| 127 | Бокси кабельнi телефоннi [корпус пластмас.] | шт | 1 |
| 128 | Прокладання кабелю слаботочка (інтернет і протектор) | 100м | 0,85 |
| 129 | Кабель FTP 4х2х0,48 | 1000м | 0,0721 |
| 130 | Кабелi SVGA | 1000м | 0,015 |
| 131 | Монтаж конструкцiї для установлення проектора | шт | 1 |
| 132 | Установлення проектора iнформацiйного | шт | 1 |
| 133 | Монтаж екрана-табло вiдображення інформації (Інтерактивна дошка) | шт | 1 |
| 134 | Апаратура настiльна | шт | 1 |
| 135 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,02 |
| 136 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,02 |
| 137 | Розетка компьютерна 1- порт | шт | 2 |
| 138 | Оброблення i вмикання кабеля у штекери набивальним пiстолетом | 10кiнцiв | 3,2 |
| 139 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй проводцi. | 100шт | 0,2 |
| 140 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,2 |
| 141 | Розетки з заземленням | шт | 20 |
| 142 | Установлення штепсельних розеток накладних | 100шт | 0,03 |
| 143 | Розетки з заземленням накладні з кришкою | шт | 3 |
| 144 | Рамка 1-кратна | шт | 1 |
| 145 | Рамка 2-кратна | шт | 11 |
| 146 | Рамка 3-кратна | шт | 1 |
| 147 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1 -клавiшних | 100шт | 0,04 |
| 148 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,04 |
| 149 | Механізм вимикача 1-клав | шт | 4 |
| 150 | Клавіша для 1-клавішних вимикачів | шт | 4 |
| 151 | Монтаж увiдно-розподiльного щита на 6-8 модулів | 1 шафа | 1 |
| 152 | Щит розп 6мод | шт | 1 |
| 153 | Установлення вимикачiв автоматичних [автомат] на струм 16-25 А | 100шт | 0,09 |
| 154 | Автомат 32 А | шт | 1 |
| 155 | Автомат 16 А | шт | 4 |
| 156 | Автомат 25 А | шт | 4 |
| 157 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,32 |
| 158 | Свiтильник 45W 60Х60 LED | шт | 32 |
|  | Розділ. Різні роботи |  |  |
| 159 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 46,34 |
| 160 | Перевезення сміття до 30 км | т | 58,4 |

Додаток 3

ДЕФЕКТНИЙ АКТ на роботи з поточного ремонту приміщень: навчальної лабораторії 1-0126 та 0-126-А навчального корпусу № 1

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приміщення 1-0126. |  |  |
|  | Демонтаж дверних блоків |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,01 |
| 2 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,04 |
| 3 | Демонтаж металевих грат на вікнах | т | 0,4 |
| 4 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,02 |
| 5 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,1651 |
| 6 | Демонтаж шаф дерев"яних | м2 | 9 |
| 7 | Розбирання уч. дошки | 100 м2 | 0,043 |
|  | Монтаж дверного блоку. |  |  |
| 8 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 м2 | 0,038 |
| 9 | Піна монтажна | шт | 1 |
| 10 | Дверна коробка, 1800х2100 мм | шт. | 1 |
| 11 | Поріг дубовий 1800 мм | шт. | 1 |
| 12 | Доборка (комплект) | шт. | 1 |
| 13 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,02 |
| 14 | Дверне полотно, глухе 900х2000мм | шт. | 2 |
| 15 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,01 |
| 16 | Ручка на планкі | шт | 1 |
| 17 | Петлі з саморізами | шт | 4 |
| 18 | Механізм RW з серцевиною (ключ) | шт | 1 |
| 19 | Установлення i крiплення наличникiв | 100м | 0,061 |
| 20 | Налічники (комплект на 1 проріз) | шт | 1 |
|  | Установлення металопластикових вікон |  |  |
| 21 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1651 |
| 22 | Блоки віконні | м2 | 16,51 |
| 23 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | 100м | 0,066 |
| 24 | Піна монтажна | шт | 5 |
| 25 | Дошка підвіконна ПВХ | м | 6,45 |
| 26 | Улаштування пiдвiконних вiдливiв | 100м | 0,064 |
| 27 | Зливи ранілові | м | 6,528 |
| 28 | Монтаж грат | 1т | 0,4 |
| 29 | Грати віконні | м2 | 16,51 |
|  | Розділ. Стіни |  |  |
| 30 | Демонтаж каркасних деревяних перегородок ,обшитих деревноволокнистими плитами | 100м2 | 0,472 |  |
| 31 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,57 |  |
| 32 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 0,155 |  |
| 33 | Розбирання пiдвiсних стель з плит азбоцементних | 100м2 | 0,747 |  |
| 34 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 0,653 |  |

Продовження додатку 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Улаштування оздоблювальних робіт.Стіни. Стеля |  |  |
| 35 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100м2 | 0,584 |
| 36 | Плитки керамiчнi глазурованi | м2 | 58,4 |
| 37 | Хрестики | шт | 613 |
| 38 | Фіксатори | шт | 86 |
| 39 | Клеюча сумiш Ceresit СМ 11 | кг | 379,6 |
| 40 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 26,28 |
| 41 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,68 |
| 42 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,82 |
| 43 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | 100 м | 0,06 |
| 44 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн з використанням штукатурної суміші "Ротбант" або аналог , площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,345 |
| 45 | Шпаклювання стiн та відкосів шпаклiвкою. | 100м2 | 0,6 |
| 46 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 0,6 |
| 47 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,37 |
| 48 | Улаштування обшивки відкосiв гіпсокартонними чи гiпсоволокнистими листами з кріпленням на клею | 100м2 | 0,1 |
| 49 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | 100шт | 1,05 |
| 50 | На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати | 100шт | 1,05 |
| 51 | Формування і замурування розеток, зачеканення | 10шт | 10,5 |
| 52 | Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучни-ми розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм | 50л | 5,6 |
| 53 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,6 |
| 54 | Фарбування олійними сумiшами за 2 рази раніше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,084 |
| 55 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,05 |
| 56 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,747 |
| 57 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,6822 |
|  | Демонтаж підлоги і Улаштування підлоги |  |  |
| 58 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,353 |
| 59 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету на мастицi | 100м2 | 0,757 |
| 60 | Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону | м3 | 9 |
| 61 | Змiна рiвня пiдлоги у будiвлi, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 0,0378 |
| 62 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 100 см2 | 100м | 0,363 |
| 63 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати (180см2) | 100м | 0,363 |
| 64 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 4 |
| 65 | Улаштування пiдстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину пiд звукоiзоляцiю або теплоiзоляцiю | 100 м2 | 0,7952 |
| 66 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,0243 |
| 67 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї з плівки в один шар | 100м2 | 0,903 |
| 68 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит мiнераловатних | 100м2 | 0,7952 |
| 69 | Плити з мiнеральної вати (щільність 90кг/м2) | м3 | 4,08 |
| 70 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | 100м2 | 0,885 |
| 71 | Установлення по стінах анкерiв (випусків 237 шт.) | 100 кг | 0,764 |
| 72 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0772 |

Продовження додатку 3

| 73 | Армування конструкцiй підлоги | 1 т | 1,336 |
| --- | --- | --- | --- |
| 74 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 1,3 |
| 75 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,046 |
| 76 | Фiксатор пластмасовий одинарний дiам. 14 мм | шт | 454 |
| 77 | Електроди, дiаметр 3 мм | т | 0,0045 |
| 78 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення чорний, дiаметр 1,1 мм | т | 0,0045 |
| 79 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 0,7952 |
| 80 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до товщ 150мм | 100м2 | 0,7952 |
| 81 | Автобетононасоси ,продуктивність 65м3/год | маш-год | 2,4 |
| 82 | Улаштування гiдроiзоляцiї підлоги за два рази | 100 м2 | 0,7952 |
| 83 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,757 |
| 84 | Клеюча сумiш Ceresit СМ 11 | кг | 492,05 |
| 85 | Плитка підлоги 300х300 мм. | м2 | 77,214 |
| 86 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 37,2444 |
| 87 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 15,14 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 88 | Демонтаж силового щита | 1 шафа | 1 |
| 89 | Демонтаж щита з автоматами | 100шт | 0,01 |
| 90 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,18 |
| 91 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,07 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 92 | Монтаж силового щита увiдного | 1 шафа | 1 |
| 93 | Щиток розподільний | шт | 1 |
| 94 | Установлення щиткiв під лічильники | шт | 2 |
| 95 | Щиток під лічильники | шт | 2 |
| 96 | Установлення електролiчильникiв побутових однофазових | шт | 1 |
| 97 | Лічильник активної ел. енергії однофазний | шт | 1 |
| 98 | Установлення електролiчильникiв побутових трифазових | шт | 1 |
| 99 | Лічильник активної ел. енергії трьохфазний | шт | 1 |
| 100 | Монтаж випрамляча струму, напруга 220 кВ | комплект | 1 |
| 101 | Випрямляч струму ( трансформатор) | шт | 1 |
| 102 | Монтаж обігрівачів вбудовані в підвісну стелю | шт | 14 |
| 103 | Обігрівач | шт | 14 |
| 104 | Установлення накладних розеток | 100шт | 0,27 |
| 105 | Підрозетники деревяні | 1000шт | 0,027 |
| 106 | Дюбелi розпірні | 100шт | 0,28 |
| 107 | Розетки з заземленням накладні з кришкою | шт | 27 |
| 108 | Установлення щиткiв в комплекті з розетками та автоматом | шт | 10 |
| 109 | Щит силовий навісний | шт | 10 |
| 110 | Прокладання кабелю 3х2,5 мм | 100м | 1,55 |
| 111 | Захисна трубка /гофрована/ | м | 59,59 |
| 112 | Труби ПВХ, дiаметр 25х3 мм | м | 36 |
| 113 | Кабель ВВГ 3х2,5мм | 1000м | 0,15965 |
| 114 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,25 |
| 115 | Прокладання кабелю перерiзом 3х1,5мм | 100м | 0,62 |
| 116 | Захисна трубка /гофрована/ | м | 52,52 |
| 117 | Кабель ВВГ 3х1,5мм | 1000м | 0,06386 |
| 118 | Прокладання кабелю 5х4мм | 100м | 0,45 |
| 119 | Кабель ВВГ 5х4мм | 1000м | 0,04635 |
| 120 | Захисна трубка | м | 17,85 |
| 121 | Бокс монтажний (монтаж) | шт | 1 |
| 122 | Бокси кабельнi телефоннi [корпус пластмас.] | шт | 1 |

Продовження додатку 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | Прокладання кабелю слаботочка (інтернет,ТВ, протектор) | 100м | 0,57 |
| 124 | Кабель FTP 4х2х0,48 | 1000м | 0,02163 |
| 125 | Кабелi R-6 | 1000м | 0,02163 |
| 126 | Кабелi SVGA | 1000м | 0,015 |
| 127 | Монтах конструкцiї для установлення проектора | шт | 1 |
| 128 | Установлення проектора iнформацiйного | шт | 1 |
| 129 | Монтаж екрана-табло вiдображення інформації (Інтерактивна дошка) | шт | 1 |
| 130 | Апаратура настiльна | шт | 1 |
| 131 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй проводцi. | 100шт | 0,04 |
| 132 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,04 |
| 133 | Розетки з заземленням | шт | 4 |
| 134 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,01 |
| 135 | Розетка компьютерна 1- порт | шт | 1 |
| 136 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,01 |
| 137 | Оброблення i вмикання кабеля у штекери набивальним пiстолетом | 10кiнцiв | 1,6 |
| 138 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1 -клавiшних | 100шт | 0,03 |
| 139 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,03 |
| 140 | Механізм вимикача 1-клав | шт | 3 |
| 141 | Клавіша для 1-клавішних вимикачів | шт | 3 |
| 142 | Установлення автоматів на струм до 25 А | 100шт | 0,06 |
| 143 | Установлення автоматів на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,06 |
| 144 | Автомат, кількість полюсів 3, номінальний струм 100 А | шт | 1 |
| 145 | Автомат, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А | шт | 2 |
| 146 | Автомат 32 А | шт | 3 |
| 147 | Автомат 16 А | шт | 2 |
| 148 | Автомат 25 А | шт | 4 |
| 149 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,18 |
| 150 | Свiтильник 45W 60Х60LED | шт | 18 |
| 151 | Монтаж кондицiонера | шт | 1 |
| 152 | Кондицiонер | шт | 1 |
|  | Різні роботи |  |  |
| 153 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 26,6 |
| 154 | Перевезення сміття до 30 км | т | 33,4 |
|  | Ремонтні роботи в приміщенні 126 А. |  |  |
|  | Демонтаж дверних блоків |  |  |
| 155 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,01 |
| 156 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,056 |
| 157 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,081 |
| 158 | Демонтаж металевих грат на вікнах | т | 0,068 |
| 159 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,01 |
| 160 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,033 |
|  | Монтаж дверного блоку. |  |  |
| 161 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 м2 | 0,037 |
| 162 | Деталi для крiплення | кг | 0,4662 |
| 163 | Піна монтажна | шт | 1,11 |
| 164 | Дверна коробка , 75х45х2100 мм | шт. | 1 |
| 165 | Поріг дубовий 1700 мм | шт. | 1 |
| 166 | Доборка (комплект) | шт. | 1 |
| 167 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,02 |
| 168 | Дверне полотно, глухе 900х2000мм | шт. | 1 |
| 169 | Дверне полотно, глухе 800х2000мм | шт. | 1 |
| 170 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,01 |
| 171 | Ручка на планкі | шт | 1 |
| 172 | Петлі з саморізами | шт | 4 |
| 173 | Механізм RW з серцевиною (ключ) | шт | 1 |

Продовження додатку 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 174 | Установлення i крiплення наличникiв | 100м | 0,59 |
| 175 | Налічники (1 комплект) | шт | 1 |
|  | Установлення металопластикових вікон |  |  |
| 176 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,033 |
| 177 | Блоки віконні | м2 | 3,3 |
| 178 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | 100м | 0,015 |
| 179 | Піна монтажна | шт | 1 |
| 180 | Дошка ПВХ | м | 1,53 |
| 181 | Улаштування пiдвiконних вiдливiв | 100м | 0,014 |
| 182 | Зливи ранілові | м | 1,428 |
| 183 | Монтаж грат | 1т | 0,068 |
| 184 | Грати віконні | м2 | 3,3 |
|  | Розділ. Стіни |  |  |
| 185 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,45 |
| 186 | Розбирання пiдвiсних стель з плит азбоцементних | 100м2 | 0,204 |
| 187 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 0,43 |
|  | Демонтаж підлоги і Улаштування підлоги |  |  |
| 188 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,35 |
| 189 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | 100м2 | 0,204 |
| 190 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму | 100м2 | 2,04 |
| 191 | Улаштування гiдроiзоляцiї підлоги за два рази | 100 м2 | 0,204 |
| 192 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,204 |
| 193 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (10 мм) | 100м2 | 0,204 |
| 194 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,1 |
| 195 | Улаштування покриття з лінолеума ПВХ- на клеї зі зварюванням полотнищ на стиках | 100 м2 | 0,204 |
| 196 | Клей універсальний для ПВХ | кг | 7,46 |
| 197 | Лiнолеум комерційний | м2 | 20,808 |
| 198 | Пластикат полiвiнiлхлоридний (шнур) | м | 24,2 |
| 199 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,196 |
|  | Улаштування оздоблювальних робіт.Стіни. Стеля |  |  |
| 200 | Промивання поверхонь стiн | 100м2 | 0,1 |
| 201 | Розшивання швiв ранiше змурованої цегляної кладки | 100 м2 | 0,101 |
| 202 | Готування цементного розчину вручну | 100м3 | 0,0004 |
| 203 | Ремонт поверхнi цегляних стiн | 10 м2 | 0,12 |
| 204 | Антисольова обробка поверхонь | 100м2 | 0,1735 |
| 205 | Промивання поверхонь стiн | 100м2 | 0,1735 |
| 206 | Антисептування водними сумiшами стiн | 100м2 | 0,1735 |
| 207 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї стін (за два рази) | 100 м2 | 0,1 |
| 208 | Влаштування перехідного шару під штукатурку | 100м2 | 0,1 |
| 209 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2 |
| 210 | Сумiш Ceresit СМ 11 | кг | 50 |
| 211 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн з використанням штукатурної суміші "Ротбант" , площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,617 |
| 212 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при ремонтi штукатурки стiн | 100м2 | 0,617 |
| 213 | Шпаклювання стiн та відкосів шпаклiвкою. | 100м2 | 0,705 |
| 214 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 0,705 |
| 215 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,37 |
| 216 | Улаштування обшивки укосiв гіпсокартонними чи гiпсоволокнистими листами з кріпленням на клею | 100м2 | 0,088 |
| 217 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | 100шт | 1,54 |
| 218 | На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати | 100шт | 1,54 |

Продовження додатку 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 219 | Формування і замурування розеток, зачеканення | 10шт | 15,4 |
| 220 | Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм | 50л | 8,2 |
| 221 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,705 |
| 222 | Фарбування олійними сумiшами за 2 рази раніше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,0248 |
| 223 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,015 |
| 224 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,204 |
| 225 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,1896 |
|  | Демонтаж. Електромонтажні роботи |  |  |
| 226 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,02 |
| 227 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,06 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 228 | Прокладання кабелю 3х2,5 мм | 100м | 0,53 |
| 229 | Захисна трубка /гофрована/ | м | 15,75 |
| 230 | Кабель ВВГ 3х2,5мм | 1000м | 0,05459 |
| 231 | Прокладання кабелю перерiзом 3х1,5 | 100м | 0,23 |
| 232 | Кабель ВВГ 3х1,5мм | 1000м | 0,02369 |
| 233 | Захисна трубка /гофрована/ | м | 15,75 |
| 234 | Бокс монтажний (монтаж) | шт | 1 |
| 235 | Бокси кабельнi телефоннi [корпус пластмас.] | шт | 1 |
| 236 | Прокладання кабелю слаботочка (інтернет) | 100м | 0,3 |
| 237 | Кабель FTP 4х2х0,48 | 1000м | 0,0309 |
| 238 | Пробивання борозен в цегляних стiнах | 100м | 0,46 |
| 239 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,03 |
| 240 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,03 |
| 241 | Розетка компьютерна 1- порт | шт | 3 |
| 242 | Оброблення i вмикання кабеля у штекери набивальним пiстолетом | 10кiнцiв | 4,8 |
| 243 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй проводцi. | 100шт | 0,06 |
| 244 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,06 |
| 245 | Розетки з заземленням | шт | 6 |
| 246 | Рамка 2-кратна | шт | 1 |
| 247 | Рамка 3-кратна | шт | 2 |
| 248 | Рамка 1-кратна | шт | 1 |
| 249 | Механізм вимикача 2-клав | шт | 1 |
| 250 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1 -клавiшних | 100шт | 0,01 |
| 251 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,01 |
| 252 | Механізм вимикача 2-клав | шт | 1 |
| 253 | Клавіша для 2-клавішних вимикачів | шт | 1 |
| 254 | Монтаж увiдно-розподiльного щита на 6-8 модулів | 1 шафа | 1 |
| 255 | Щит розп 6мод | шт | 1 |
| 256 | Установлення вимикачiв автоматичних [автомат] на струм 16-25 А | 100шт | 0,05 |
| 257 | Автомат 32 А | шт | 1 |
| 258 | Автомат 16 А | шт | 1 |
| 259 | Автомат 25 А | шт | 3 |
| 260 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,04 |
| 261 | Свiтильник 45W 60Х60LED | шт | 15 |
|  | Різні роботи |  |  |
| 262 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 6 |
| 263 | Перевезення сміття до 30 км | т | 6 |

Додаток 4

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на роботи з поточного ремонту приміщень: аудиторії  1-0114 навчального корпусу № 1

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Демонтаж металевих грат на вікнах | т | 0,321 |
| 2 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,02 |
| 3 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,1566 |
| 4 | Розбирання деревяного стола | м2 | 22,6 |
| 5 | Демонтаж шаф дерев"яних | м2 | 40,2 |
| 6 | Розбирання уч. дошки | 100 м2 | 0,04 |
| 7 | Демонтаж екрану | шт | 1 |
|  | Улаштування металопластикових вікон |  |  |
| 8 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1566 |
| 9 | Блоки віконні | м2 | 15,66 |
| 10 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | 100м | 0,0632 |
| 11 | Піна монтажна | шт | 4 |
| 12 | Дошка підвіконна ПВХ | м | 6,45 |
| 13 | Улаштування пiдвiконних вiдливiв | 100м | 0,0612 |
| 14 | Зливи ранілові | м | 6,4464 |
| 15 | Монтаж грат | 1т | 0,321 |
| 16 | Грати віконні | м2 | 15,66 |
|  | Розділ. Стіни |  |  |
| 17 | Демонтаж каркасних деревяних перегородок ,обшитих деревноволокнистими плитами | 100м2 | 0,281 |
| 18 | Демонтаж дерев"яного карнизу | 100м | 0,1887 |
|  | Демонтаж підлоги і Улаштування підлоги |  |  |
| 19 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,365 |
| 20 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету на мастицi | 100м2 | 0,842 |
| 21 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | 100м2 | 0,842 |
| 22 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | 100м2 | 0,842 |
| 23 | Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону | м3 | 10 |
| 24 | Змiна рiвня пiдлоги у будiвлi, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 0,0421 |
| 25 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозено 100 см2 | 100м | 0,12 |
| 26 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати (180см2) | 100м | 0,12 |
| 27 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 4,21 |
| 28 | Улаштування пiдстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину пiд звукоiзоляцiю або теплоiзоляцiю | 100 м2 | 0,837 |
| 29 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,0256 |
| 30 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї з плівки в один шар | 100м2 | 0,9501 |
| 31 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит мiнераловатних | 100м2 | 0,837 |
| 32 | Плити з мiнеральної вати (щільність 90кг/м2) | м3 | 4,3 |
| 33 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | 100м2 | 0,9312 |
| 34 | Установлення по стінах анкерiв (випусків 250 шт.) | 100 кг | 0,806 |
| 35 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0814 |
| 36 | Армування конструкцiй підлоги | 1 т | 1,486 |
| 37 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 1,45 |
| 38 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,051 |

Продовження додатку 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Фiксатор пластмасовий одинарний дiам. 14 мм | шт | 505 |
| 40 | Електроди, дiаметр 3 мм | т | 0,005 |
| 41 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення чорний, дiаметр 1,1 мм | т | 0,005 |
| 42 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 0,842 |
| 43 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до товщ 150мм | 100м2 | 0,842 |
| 44 | Автобетононасоси, продуктивнiсть 65 м3/год | маш-год | 2,4 |
| 45 | Улаштування гiдроiзоляцiї підлоги за два рази | 100 м2 | 0,837 |
| 46 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (без площі подіума) | 100м2 | 0,547 |
| 47 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (10мм) | 100м2 | 0,547 |
| 48 | Улаштування подіума із дерев'яного каркаса з обшиванням дошками обшивки | м2 | 33,7 |
| 49 | Брус сухий 150х150 мм | м3 | 1,94 |
| 50 | Дошки сухі для покриття пiдлог, товщина 35 мм, | м3 | 2 |
| 51 | Антисептування деревяних конструкцій подіума | 100м2 | 1,9718 |
| 52 | Обклеювання поверхнi iзоляцiї руберойдом в один шар на мастиках (підложка підлаги) | м2 | 8,7 |
| 53 | Мастика будiвельного призначення | кг | 4 |
| 54 | Євроруберойд | м2 | 10 |
| 55 | Обстругування дощатих покриттiв | 100м2 | 0,337 |
| 56 | Улаштування покриття iз деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,337 |
| 57 | Клей анцеркол | кг | 44,821 |
| 58 | Бензин розчинник | т | 0,01011 |
| 59 | Фанера ФСФ 10 мм | м2 | 37,07 |
| 60 | Саморіз 3,5х25 мм по дереву | шт | 674 |
| 61 | Опорядження поверхнi з фанери | 100м2 | 0,337 |
| 62 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETTна клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 0,884 |
| 63 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,365 |
| 64 | Улаштування обрамлення декоративними алюмінієвими кутиками | м | 16,8 |
| 65 | Кутики алюмінієвий ( декоративний) | м | 17 |
| 66 | Саморіз 3,5х25 мм по дереву | шт | 67 |
|  | Улаштування оздоблювальних робіт.Стіни.Стеля |  |  |
| 67 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,492 |
| 68 | Видалення пилу, легкого нальоту кіптяви, павутини сухим способом з поверхні | м2 | 36,4 |
| 69 | Промивання поверхонь стiн | 100м2 | 0,364 |
| 70 | Розшивання швiв ранiше змурованої цегляної кладки | 100 м2 | 0,364 |
| 71 | Готування цементного розчину вручну | 100м3 | 0,01672 |
| 72 | Ремонт поверхнi цегляних стiн | 10 м2 | 0,55 |
| 73 | Антисольова обробка поверхонь | 100м2 | 0,364 |
| 74 | Промивання поверхонь стiн | 100м2 | 0,364 |
| 75 | Антисептування водними сумiшами стiн | 100м2 | 0,364 |
| 76 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї стін (за два рази) | 100 м2 | 0,364 |
| 77 | Влаштування перехідного шару під штукатурку | 100м2 | 0,364 |
| 78 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 7,28 |
| 79 | Сумiш Ceresit СМ 11 | кг | 182 |
| 80 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн з використанням штукатурної суміші "Ротбант" , площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,364 |

Продовження додатку 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при ремонтi штукатурки стiн | 100м2 | 0,364 |
| 82 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всередині будiвлi по каменю. | 100м2 | 0,084 |
| 83 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,887 |
| 84 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | 100м2 | 0,0216 |
| 85 | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй (закладні) | т | 0,03 |
| 86 | Виготовлення металевих конструкцiй | т | 0,2 |
| 87 | Пiдсилення вузла спряження колони з балкою iз крiпленням на анкерах болтах | т | 0,23 |
| 88 | Шпаклювання стiн та відкосів шпаклiвкою. | 100м2 | 1,844 |
| 89 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн до товщини 3мм | 100м2 | 1,844 |
| 90 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,36 |
| 91 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,252 |
| 92 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | 100 м | 0,056 |
| 93 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,844 |
| 94 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,0411 |
| 95 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,837 |
| 96 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,765 |
|  | Демонтаж. Електромонтажні роботи |  |  |
| 97 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,21 |
| 98 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,26 |
| 99 | Прокладання кабелю 3х2,5 мм | 100м | 0,9 |
| 100 | Кабель ВВГ 3х2,5 мм | 1000м | 0,0927 |
| 101 | Прокладання кабелю перерiзом 3х1,5 | 100м | 0,8 |
| 102 | Кабель ВВГ 3х1,5 мм | 1000м | 0,0824 |
| 103 | Прокладання кабелю 5х4 мм в гофрі | 100м | 0,07 |
| 104 | Кабель ВВГ 5х4 мм | 1000м | 0,00721 |
| 105 | Захисна трубка /гофрована/ | м | 7,07 |
| 106 | Бокс монтажний (монтаж) | шт | 1 |
| 107 | Бокси кабельнi телефоннi [корпус пластмас.] | шт | 1 |
| 108 | Прокладання кабелю слаботочка (інтернет, тв та протектор) | 100м | 0,795 |
| 109 | Кабель FTP 4х2х0,48 | 1000м | 0,0515 |
| 110 | Кабелi R-6 | 1000м | 0,0155 |
| 111 | Кабелi SVGA | 1000м | 0,015 |
| 112 | Монтах конструкцiї для установлення проектора | шт | 1 |
| 113 | Установлення проектора iнформацiйного | шт | 1 |
| 114 | Монтаж екрана моторизованого, ( 2,13 х 2,13 м) | шт | 1 |
| 115 | Апаратура настiльна | шт | 1 |
| 116 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,03 |
| 117 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,03 |
| 118 | Розетка компьютерна 1- порт | шт | 2 |
| 119 | Розетка ТВ | шт | 1 |
| 120 | Оброблення i вмикання кабеля у штекери набивальним пiстолетом | 10кiнцiв | 16,8 |
| 121 | Установлення розеток утопленого типу при схованiй проводцi. | 100шт | 0,15 |
| 122 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,15 |
| 123 | Розетки з заземленням | шт | 15 |
| 124 | Рамка 2-кратна | шт | 6 |
| 125 | Рамка 3-кратна | шт | 2 |
| 126 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1 -клавiшних | 100шт | 0,03 |
| 127 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,03 |

Продовження додатку 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | Механізм вимикача 1-клав | шт | 3 |
| 129 | Клавіша для 1-клавішних вимикачів | шт | 3 |
| 130 | Рамка 1-кратна | шт | 3 |
| 131 | Монтаж увiдно-розподiльного щита на 6-8 модулів | 1 шафа | 1 |
| 132 | Щит розп 6 мод. | шт | 1 |
| 133 | Установлення вимикачiв автоматичних [автомат] на струм 16-25 А | 100шт | 0,06 |
| 134 | Автомат 32 А | шт | 1 |
| 135 | Автомат 16 А | шт | 1 |
| 136 | Автомат 25 А | шт | 4 |
| 137 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,2 |
| 138 | Свiтильник 45W 60Х60LED | шт | 20 |
|  | Сантехнічні роботи. |  |  |
| 139 | Демонтаж кранiв | 100шт | 0,04 |
| 140 | Демонтаж радiаторiв | 100шт | 0,02 |
| 141 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних діаметром 20 мм | 100м | 0,08 |
| 142 | Перехідник 20х1/2" мм | шт | 4 |
| 143 | Кульковий кран зі згоном дiам. 1/2 мм | шт | 4 |
| 144 | З'єднання, Ду 20х1/2мм | шт | 4 |
| 145 | Труби металопластиковi, Ду 20х2,0 мм | м | 8 |
| 146 | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром до 32 мм | шт | 4 |
| 147 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | 100кВт | 0,04656 |
|  | Розділ. Різні роботи |  |  |
| 148 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 29,086 |
| 149 | Перевезення сміття до 30 км | т | 36,243 |

Додаток 5

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт приміщень: коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтаж дверних блоків |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 шт | 0,07 |
| 2 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,159 |
|  | Демонтаж покриття підлоги та улаштування нового покриття підлоги. |  |  |
| 3 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,5365 |
| 4 | Стiсування нерiвностей на підлозі | 10 м2 | 5,365 |
| 5 | Розбирання цементних плiнтусiв | 100м | 0,4564 |
| 6 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,5365 |
| 7 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (10 мм) | 100м2 | 0,5365 |
| 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,712 |
| 9 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 462,8 |
| 10 | Плитка підлоги 300х300 мм. | м2 | 72,624 |
| 11 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 32,1824 |
| 12 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 10,73 |
| 13 | Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" | кг | 7,5 |
| 14 | Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 3,192 |
| 15 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 16,5984 |
| 16 | Плитка підлоги 300х300 мм. | м2 | 3,31968 |
| 17 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 1,449168 |
| 18 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,6384 |
|  | Демонтажні електромонтажні роботи |  |  |
| 19 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,11 |
| 20 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,02 |
|  | Монтаж дверного блоку. |  |  |
| 21 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 м2 | 0,152 |
| 22 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,09 |
| 23 | Ручка на планкі (комплект 2 шт.) | шт | 7 |
| 24 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,07 |
| 25 | Механізм RW з серцевиною (ключ) | шт | 7 |
| 26 | Установлення дверних наборів урiзних (шпінгалети дверні) | 100 шт | 0,04 |
| 27 | Шпінгалети дверні( фіксатори) | шт | 4 |
| 28 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | 100 м | 0,65 |
|  | Улаштування оздоблювальних робіт.Стіни. Стеля |  |  |
| 29 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 1,711 |
| 30 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | 100м2 | 0,21 |
| 31 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,74 |
| 33 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн до товщини 3мм | 100м2 | 1,921 |
| 34 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | 100м2 | 0,501 |

Продовження додатку 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,42 |
| 36 | Установлення відбійника дерев'яного | 100м | 0,446 |
| 37 | Відбійник дерев'яний | м | 46 |
| 38 | Улаштування обрамлення прорізів кутником ПВХ 25х25х2500 мм | м | 15 |
| 39 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,712 |
| 40 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,6832 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 41 | Прокладання кабелю перерiзом 3х1,5 | 100м | 0,45 |
| 42 | Кабель ВВГ 3х1,5мм | 1000м | 0,04635 |
| 43 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,01 |
| 44 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | шт | 1 |
| 45 | Рамка 1-кратна | шт | 1 |
| 46 | Механізм вимикача 2-клав | шт | 1 |
| 47 | Клавіша для 2-клавішних вимикачів | шт | 1 |
| 48 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,08 |
| 49 | Свiтильник 45W 60х60 LED | шт | 8 |
|  | Різні роботи |  |  |
| 50 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 4,1 |
| 51 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,1 |

Додаток 6

ДОГОВІР
про надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів на предмет закупівлі

| м. Київ | «___» ______________ 2016 р. |
| --- | --- |

___________________________ (надалі іменується «Учасник») в особі __________________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, та Київський національний університет технологій та дизайну» (надалі іменується «Замовник») в особі ректора Грищенка Івана Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів (надалі іменується «Договір») у відповідності  із п. 4 Розділу ІV  документації конкурсних торгів та з метою підтвердження забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю послугз поточного ремонту приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, що знаходиться в аварійному стані, навчальної лабораторії  1-0126 і 1-0126-А,  аудиторії 1-0114 та  коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (відповідно ДБН А.2.2-3:2014)  (надалі іменується «Пропозиція») та на забезпечення її виконання, про наступне:

1.Сторони дійшли згоди в тому, що грошова сума у розмірі 85 000,00 грн. (надалі - Завдаток), буде сплачена Учасником за цим Договором, до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів (відповідно до ст.. 24 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може перерахувати суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно Договору у доларах США або Євро за офіційним курсом  гривні до долара США або Євро, встановленим Національним банком України на дату укладання Договору.

2. Завдаток не повертається Учаснику у разі:

- Відкликання Пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- Не підписанням Учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю;

- Ненаданням Учасником, який став переможцем процедури закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю.

3. 3.1. Завдаток повертається Учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення Завдатку у разі:

- Закінчення строку дії Пропозиції, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- Укладання договору про закупівлю з Учасником, який став переможцем процедури закупівлі;

- Закінчення процедури закупівлі у разі не укладання договору про закупівлю з жодним Учасником, що подали Пропозиції.

3.2. Замовник забезпечує протягом трьох банківських днів з настання підстави  підготовити та супроводити документальне оформлення всіх необхідних фінансових документів для повернення Завдатку та подає їх до органів Державної казначейської служби України.

Замовник несе відповідальність за збільшення термінів поверненнязабезпечення Учаснику у разі виникнення обставин, що не залежать від нього.

4. Усі спори, що виникають з цього Договору про забезпечення пропозиції конкурсних торгів або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, Сторони  вирішують в встановленомузаконом України порядку.

6. Цей Договір укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31. 12.2015 р.

7. Строк цього Договору про забезпечення пропозиції конкурсних торгів починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6 цього Договору про забезпечення пропозиції конкурсних торгів та триває протягом часу достатнього для належного виконання Сторонами цього Договору про забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

| УЧАСНИК __________________________/______________/ м. п. | ЗАМОВНИК Київський національний університет технологій та дизйну 01011, м. Київ, вул. Немировича – Данченка,2 р/р _____________________________________ в УДКСУ Печерського р-ну м. Києва МФО 820172 ЄДРПОУ 02070890 Ректор ____________/І М. Грищенко/ м. п. |
| --- | --- |

8. Цей Договір про забезпечення пропозиції конкурсних торгів складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Додаток 7

# Довідка

про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які перебувають у штаті Учасника і мають необхідні знання та досвід

для надання послуг та виконання умов договору

станом на _______2016 року (зазначається Учасником)

| № | Прізвище та ініціали | Посада, професія | Освіта та спеціальність, розряд | Перелік аналогічних проектів, до яких був залучений працівник | Стаж роботи, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на підприємстві Учасника | за спеціальністю (всього) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Дата: "___" ________________ 2016 року

Керівник:____________________________ (П.І.Б)

М.П. (у разі наявності печатки)

Додаток 8

ДОВІДКА

про виконання аналогічних договорів

станом на _____2016 року

(зазначається Учасником)

| № з/п | Назва Замов-ника, країна, адреса, контакт-ний телефон/факс, e-mail | Назва проекту | Загальна вартість проекту (грн./ євро) (за бажанням) | Період виконання (початок/ кінець) | Кількість співробіт-ників, задіяних у проекті | Назви членів консор-ціуму (за наявності) | Стан реалізації проекту | Відсоток (%) участі у проекті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата: "___" ________________ 2016 року

Керівник:____________________________ (П.І.Б)

М.П. (у разі наявності печатки)

Додаток 9

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ У УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ НА ПІДСТАВІ ЧАСТИНИ 1 ТА 2 СТАТТІ 17 ЗАКОНУ*

| № | Документи, що повинні бути надані в складі пропозиції конкурсних торгів |
| --- | --- |
| 1. | Довідка в довільній формі про те, що юридична особа, яка є учасником, не притягалася до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. (п.11 ч.1 ст.17) |
| 2. | Довідка в довільній формі з підтвердженням наявності антикорупційної програми та призначення уповноваженого з антикорупційної програми Учасника-юридичної особи (для Учасників-юридичних осіб у випадку, коли наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми є обов’язковою для юридичної особи відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції»). У разі, якщо наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми не є обов’язковою для Учасника, він надає лист про це з зазначенням причин такої необов’язковості. (п.11 ч.1 ст.17) |
| 3. | Довідка в довільній формі про те, що Учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). (п.3 ч.1 ст.17) |
| 4. | Довідка в довільній формі: для фізичних осіб – про наявність або відсутність непогашеної або незнятої судимості Учасника за злочин, вчинений з корисливих мотивів; для юридичних осіб – про наявність або відсутність непогашеної або незнятої судимості службових (посадових) осіб Учасника, яких уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, за злочин, вчинений з корисливих мотивів. (п.4-5 ч.1 ст.17) |
| 5. | Довідка в довільній формі про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). (п.1 ч.2 ст.17) |
| 6. | Довідка в довільній формі про те, що Учасник провадить свою діяльність відповідно до положень його статуту. (п.2 ч.2 ст.17) або лист у довільній формі з посиланням на відповідний розділ або пункт установчих документів, в яких зазначено, що учасник веде господарську діяльність щодо предмета закупівлі. |
| 7. | Довідка в довільній формі про те, що Учасник не зареєстрований в офшорних зонах. З посиланням на перелік офшорних зон, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. (п.3 ч.2 ст.17) |
| 8. | Довідка в довільній формі про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку Банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна справа. |

* Учасники торгів - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених  Додатком 9  документації конкурсних торгів  подають  у складі своєї пропозиції конкурсних торгів документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі надання учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства

Додаток 10

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна (питома вага 85%);

2. Строк виконання робіт (питома вага 10%);

3. Гарантійний термін (питома вага 5%).

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

  - Ціна

Кількість балів по критерію «Ціна» – 85, 00 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зменшення значень показника.

Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за всіма критеріями.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки.

Кількість балів за критерієм «Ціна»визначається наступним чином:

Конкурсній пропозиції, значення критерію «Ціна» у якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти конкурсних  пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 85, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна» (в гривнах);

Цобчисл – значення поточного критерію конкурсної  пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (в гривнах).

85 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

З метою порівняння цінових пропозицій резидентів і не резидентів, цінова пропозиція не резидентів розраховується наступним чином:

ціна пропозиції приводиться до гривні (UAH), по курсу НБУ на дату розкриття конкурсних  пропозицій.

2. Строк виконання робіт:

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів по критерію «Строк виконання робіт» - 10,00 балів.

Методика оцінки.

Кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт» визначається наступним чином:

Конкурсній пропозиції, значення критерію «Строк виконання робіт» у якій є найменший строк виконання робіт, присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти конкурсних  пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin /Цобчисл * 10, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення для критерію «Строк виконання робіт» (максимальне значення).

Цобчисл – значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт».

3. Гарантійний термін

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів по критерію «Гарантійний термін» - 5,00 балів.

Методика оцінки.

Кількість балів за критерієм «Гарантійний термін » визначається наступним чином:

Конкурсній пропозиції, значення критерію «Гарантійний термін» у якому є найбільший гарантійний термін, присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цобчисл /Цmax * 5, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmax – найбільше значення для критерію «Гарантійний термін» (максимальне значення).

Цобчисл – значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Гарантійний термін».

Додаток 11

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ  СТАТИ ПЕРЕМОЖЦЕМ  ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТАМИ 11, 2, 4, 5 і 7 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ  ТА ПУНКТОМ 1 ЧАСТИНИ ДРУГОЇ СТАТТІ 17 ЗАКОНУ

Переможцем визначається Учасник, цінова пропозиція якого визнана найкращою у результаті оцінки цінових пропозицій, та який надав документи відповідно п.1, 4 ,5 і  ч. першої та п.1 ч.2 ст. 17 Закону у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів.

-	На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 11 ч. 1 ст. 17 Закону:

копія антикорупційної програми та копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація в довільній формі з посиланнями на норми чинного законодавства щодо відсутності зазначеної програми та уповноваженого з антикорупційної програми, якщо таке для даного учасника не вимагається згідно чинного законодавства.

-  На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону

- довідка за визначеною законодавством формою (оригінал або копія), що видана уповноваженим органом, та має бути не більше ніж 20-денної давнини щодо дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

-  На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону:

довідка за визначеною законодавством формою (оригінал або копія), що видана уповноваженим органом, та має бути не більше ніж 20-денної давнини щодо дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

-  На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 1 ч. 2 ст. 17 Закону:

- довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (оригінал або копія), що має бути видана уповноваженим органом за визначеною законодавством формою, та має бути дійсною станом на дату подання учасником документів відповідно Закону.

Всі вище зазначені документи надані ПЕРЕМОЖЦЕМ разом з реєстром поданих документів прошиваються, нумеруються, а місце прошивки скріплюється контрольним аркушем із зазначенням загальної кількості аркушів поданих документів, та засвідчується підписом та печаткою* учасника. Копії документів (за винятком нотаріально завірених копій) засвідчуються підписами та печатками* учасника. Зазначені документи подаються до місця, що встановлене для подання пропозицій конкурсних торгів згідно цієї документації, особисто або поштою, у робочі дні з 09:00 до 17:00. Згідно ст. 255 Цивільного кодексу України якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку